## Slide 1: Основные этапы развития беспроводных сетей связи
1946 г. - компания AT&T за-
пустила первый коммерческий сервис
1990 г. - введение в стандарт GSM пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS)
1982 г. - начало разработки GSM, при участии более 26 национальных компаний
1954 г. - внедрение час-
точной модуляции, взамен амплитудной. Повторное использование радиочастот
1981 г. - первые международные системы(Nordic Mobile Telephony)
2007 г. - н/в - внедрение стандартов LTE и LTE-A.
Прирост в скоротях передачи до 50 раз
1999 г. - появление пяти стандартов в IMT 2000 (3G)
1999 г. - начало
деятельности
3GPP
Notes: Повторное использование частоты в пределах данного географического района позволяет обеспечить намного большее количество одновременных соединений, чем простое разделение частотного спектра.

## Slide 2: Основы сотовой связи

## Slide 3: Основы сотовой связи
Notes: VLR (Visitor Location Register). VLR является элементом системы коммутации сетей 2G и 3G. Как правило, один VLR соответствует одному MSC. Служит для хранения данных всех активных абонентов.
MSC (Mobile Switching Center) - коммутатор мобильных сетей связи 1G и 2G.
HLR (Home Location Register) – домашний регистр местоположения. HLR входит в состав NSS (Система коммутации) сетей 2G и 3G и представляет собой большую базу данных, с очень маленьким откликом на запрос и предназначен для хранения абонентских данных. (Текущее месторасположение, uid).
SGSN (Serving GPRS Support Node) - узел обслуживания абонентов пакетной сети передачи данных сетей GSM и UMTS для технологий GPRS, EDGE, HDPA.
GGSN (Gateway GPRS Support Node) – шлюзовой узел поддержки GPRS. GGSN является аналогом G-MSC для пакетной сети и служит для передачи пакетных данных во внешние сети, такие как Интернет для сетей сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE.
RNC (Radio Network Controller) – контроллер сети радиодоступа системы UMTS. Он является центральным элементом подсистемы базовых станций и выполняет большую часть функций: контроль радиоресурсов, шифрование, установление соединений через подсистему базовых станций, распределение ресурсов между абонентами и др

## Slide 4: Базовые станции (NodeB)
Notes: Базовые станции используют 48 В.

## Slide 5: Базовые станции (NodeB)

## Slide 6: Базовые станции (NodeB)

## Slide 7: Базовые станции (NodeB)
Notes: Радиорелейная связь осуществляется как правило между стационарными объектами.
300-3000 МГц
Современные радиорелейные линии связи способны обеспечить передачу больших объёмов информации от базовых станций 2G, 3G и 4G к основным элементам опорной сети сотовой связи.

## Slide 8
(3GPP) – консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной
телефонии.
3GPP является партнерскии проектом, включающий в себя органы по
стандартизации: ETSI, ARIB, TTC, TTA, CCSA, ATIS. Спецификации 3GPP
делятся на группы технической спецификации (TSG) и
рабочие группы (WG).
Документация в 3GPP делится на релизы, где каждый релиз имеет
набор функций, добавленных по сравнению с предыдущим выпуском.
Спецификации всех релизов могут обновляться четыре раза в год.

## Slide 9
Основные релизы
3GPP

## Slide 10: Процесс стандартизации
Требования

## Slide 11: Процесс стандартизации
Требования
Архитектура

## Slide 12: Процесс стандартизации
Требования
Архитектура
Подробные тех. х-ки

## Slide 13: Процесс стандартизации
Требования
Архитектура
Подробные техн. х-ки
Тестирование
Blended
Learning

## Slide 14: Процесс стандартизации
Требования
Архитектура
Подробные техн. х-ки
Тестирование
Релиз 3GPP

## Slide 15: Процесс стандартизации
Требования
Архитектура
Подробные техн. х-ки
Тестирование
Верификация
Релиз 3GPP

## Slide 16: Функционал смартфона
keyboard
stereo speakers
touch screen
High Definition Screen
headphones
accelerometers
GPS
barometer
microphone
still camera
flash
vibrate alert
clock
calculator
calendar
Apps
Internet access
bluetooth
music player
video player
FM radio
FM transmitter
Office tools
video camera
light meter
removable
memory
email
USB
sms

## Slide 17: Операторские услуги
С каждым годом растет потребительский спрос на услуги мобильного интернета.

## Slide 18: Операторские услуги
Период 2015-2020 гг. приведет к 11-кратному росту мобильного трафика, причем к 2020 г. месячный объем превысит 15 эксабайтов.

## Slide 19: Операторские услуги

## Slide 20: Операторские услуги
Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) у мобильных операторов остается без изменений или даже снижается.

## Slide 21: Операторские услуги
Появление OTT-приложений, как WhatsApp и Snapchat, а также социальных медиа.

## Slide 22: Парадокс
На фоне уверенного роста потребительского спроса бизнес и рынок испытывают серьезные проблемы.

## Slide 23: Что делать?
- Оптимизация издержек
Ключевыми факторами при этом являются виртуализация
производственной архитектуры.
- Ценообразование
Дифференцированное ценообразование и ограничения
по использованию, установление цены на основе
воспринимаемой потребителем ценности.
- Возможности, генерируемые сетью
Качество обслуживания (QoS), политики, интерфейсы
прикладного программирования API, данные и аналитика,
информационная безопасность.
- Новые решения и сервисы

## Slide 24: Планирование сети радиодоступа
hi
Открыта заявка

## Slide 25: Планирование сети радиодоступа
mhmn
Выявление требований

## Slide 26: Планирование сети радиодоступа
hmmn
Оценка бюджета, емкости, покрытия

## Slide 27: Оценка энергетического бюджета
Notes: Анализ радиопокрытия начинают с вычисления энергетического бюджета, или максимально допустимых потерь на линии (МДП)

## Slide 28: Модель COST 231 - Hata
3GPP TS 25.996 v9.0.0

## Slide 29: Моделирование

## Slide 30: Расчет числа БС 2600 МГц (800 МГц)

## Slide 31: Моделирование покрытия

## Slide 32: Софт для моделирования/тестирования
LTE System Toolbox R2014a
Amari software/
SEAMCAT
Lte planner
Планирование РЧ блоков
Симуляция БС на ПК
Симуляция/
верификация
Комплекс
софта

## Slide 33: Планирование сети радиодоступа
huh
Что-то пошло не так…

## Slide 34: Планирование сети радиодоступа
oh !
if( condition > a )
{ NSLog(@«everything is cool" ); }
else
{ NSLog(@«very-very bad(« ); }
return 0;

## Slide 35: Планирование сети радиодоступа
hi
mhmn
huh
hmmn
oh !
Заявка
Требования
Бюджет
Что-то пошло не так…
Условие
Через тернии
к звездам
Планирование сети - важнейший этап

## Slide 36: Блок-схемы

## Slide 37: Распространение моб. связи в мире Отчет МСЭ
90% людей в развитых странах находятся online
41% людей в разв. странах находятся online

## Slide 38: Распространение моб. связи в мире Отчет МСЭ
В развивающихся странах число мобильных подключений превысило число стационарных подключений.

## Slide 39: Распространение моб. технологий в мире Отчет МСЭ по 3G
5.3 Миллиарда мобильных подключений
940 Миллионов 3G подключений
Покрытие в мире:
90% насел. пунктах &
80% сельск. местност.
В 2012 г. Более 180 стран мира предоставляют 3G

## Slide 40: Распространение моб. технологий в мире Отчет МСЭ по LTE
5.3 Миллиарда мобильных подключений
940 Миллионов 3G подключений
Mobile networks reach:
90% of world pop &
80% of rural area pop
In 2010, 143 countries offer 3G services
(up from 95 in 2007)

## Slide 41: Summary
Мобильные технологии получили всеобщее распространение.
Ожидается увеличение моб. трафика в
среднем в 10 раз.
Операторы вынуждены искать дальнейшие пути для монетизации сервиса. Привычные источники доходов - канут в лету.
Остро стоит проблема использования частотного спектра, когнитивные радио.

## Slide 42: Эволюция беспроводных сетей связи
BSC
MSC
2G: исключительно передача голоса
Phone
Network

## Slide 43: Оценка качества речи
Основным KPI для голоса является оценка среднего балла (MOS). MOS_V является показателям качества по восприятию, включающим в себя последствия работы кодека, влиянием различных воздействий.

## Slide 44: Оценка качества речи
Два важных метода MOS являются алгоритм оценки качества речи (PESQ) и R-Factor.
PESQ представляет собой объективную методику определения качества речевой связи в телефонных системах, которая прогнозирует результаты субъективной оценки качества этого вида связи слушателями-экспертами. Этот процесс схематично показан на рисунке:
http://habrahabr.ru/post/177099/

## Slide 45: Эволюция беспроводных сетей связи
BSC
MSC
2½G: появление передачи данных
Появляется возможность чередовать голосовую передачу и передачу данных (GPRS).
SGSN - маршрутизатор с раширенными функциями.
Передача данных: 9.6 Kbps
www
Phone
Network
SGSN

## Slide 46: Эволюция беспроводных сетей связи
RNC
MSC
MGW
SGSN
GGSN
3G: усовершенствования в передачи
данных
Новая сетевая архитектура создается для мобильной передачи данных.
Downstream: 0.4 Mbps Upstream: 0.4 Mbps Latency: 150ms
www
Phone
Network
Data
Network

## Slide 47: Эволюция беспроводных сетей связи
RNC
MSC
MGW
SGSN
GGSN
HSPA: высокоскоростная передача
данных
Технологию HSPA можно разделить на 2 составные части HSDPA и HSUPA.
Downstream: 14 Mbps Upstream: 5 Mbps Latency: 150ms
www
Phone
Network
Data
Network
NodeB

## Slide 48: Эволюция беспроводных сетей связи
MSC
MGW
SGSN
GGSN
HSPA+: продвинутая высокоскоростная
передача данных (3,75 G)
Network is simplified for speed and efficiency
Downstream: 50 Mbps Upstream: 10 Mbps Latency: 20-35ms
www
Phone
Network
Data
Network
NodeB

## Slide 49: Эволюция беспроводных сетей связи
MME
SGW
LTE: Исключительно пакетная передача
данных (3,9G)
4th Generation ultra high speed mobile data networks
Downstream: 173 Mbps Upstream: 58 Mbps Latency: 10-20ms
www
Phone
Network
Data
Network
еNodeB

## Slide 50: Эволюция беспроводных сетей связи
LTE: Исключительно пакетная передача
данных (3,9G)

## Slide 51: Smart/Super phone features
keyboard
stereo speakers
touch screen
High Definition Screen
headphones
accelerometers
GPS
barometer
microphone
still camera
flash
vibrate alert
clock
calculator
calendar
Apps
Internet access
bluetooth
music player
video player
FM radio
FM transmitter
Office tools
video camera
light meter
removable
memory
email
USB
sms

## Slide 52: Частотно-временная структура OFDM сигнала
Структура OFDM сигнала
Частотно-временная матрица
OFDM сигнала

## Slide 53: Временная структура кадра в LTE

## Slide 54: У кого MIMO прошло мимо…
http://habrahabr.ru/post/150225/
Результаты моделирования MIMO при различных конфигурациях

## Slide 55: У кого MIMO прошло мимо…

## Slide 56: У кого MIMO прошло мимо…

## Slide 57: Эволюция беспроводных сетей связи
MME
SGW
LTE-Advanced: сети передачи данных 4G
4th Generation ultra high speed mobile data networks
Downstream: 173 Mbps Upstream: 58 Mbps Latency: 10-20ms
www
Phone
Network
Data
Network
еNodeB

## Slide 58: LTE-Advanced: особенности
stereo speakers
touch screen
High Definition Screen
headphones
accelerometers
GPS
barometer
microphone
still camera
flash
clock
bluetooth
video player
FM radio
video camera
email
USB

## Slide 59: Эволюция беспроводных сетей связи
100
50
20
0
150
200
3G
HSPA
iHSPA
LTE
100
50
20
0
150
200
Latency (ms)
Download/Upload Speeds (Mbps)
Радикальные улучшения в сетях беспроводной
связи за последние годы

## Slide 60: International Telecommunications Union World in 2010 Facts & Figures

## Slide 61: Выводы
Основное отличие сетей LTE от GSM в улучшенной архитектуре, минимальное число элементов сети.
Скорости и задержки в сетях LTE уже приблизились к широкополосному доступу.
Стандарт LTE - самый быстрорастущий. В развивающихся странах LTE внедряют без имеющейся инфраструктуры.

## Slide 62
-10х – за счет повышения эффективности
использования радиочастотного спектра
-10х – за счет расширения рабочей полосы частот
-10х- за счет создания сверхплотной сотовой
структуры радиоподсистемы
Повышение эффективности
использования радиочастотного
ресурса в сотовых системах

## Slide 63: Навстречу к 5G

## Slide 64: Навстречу к 5G
Когнитивное радио
Small Cells/
Smart Cells
D2D

## Slide 65: Навстречу к 5G

## Slide 66: Summary
Mobile phones will be essential to achieving a knowledge sharing and learning lifestyle and reaching developing markets
Mobile Broadband is about to become significantly better with the introduction of LTE with incredible increases in speeds and the user experience. Must start planning now
There is no one definition of mobile learning, there’s an endless possibility of ways to use a phone to assist with learning: So mobile learning will involve many innovation and implementation cycles – bear in mind security and different devices and operating systems (it’s not all Apps)

## Slide 67: 3 пути для начала:
Электронная академия NOKIA
Сайт 3GPP
Пакет MATLAB R2014a LTE System Toolbox
www.3gpp.org
www.nsnacademy.com